## Slide 1: FPGA專題實習 呼吸燈
C110112111陳一頡

## Slide 2: 架構圖
呼吸燈
FSM2
Counter1
Counter2
FSM1
計數led亮的狀態
計數led暗的狀態
SW_UP
SW_DOWN
UP_BND1
UP_BND2
UP_BND1
UP_BND2

## Slide 3: BREAKDOWN
引入函式庫
IEEE.std_logic_1164.all ：提供標準邏輯型別的支援。
IEEE.numeric_std.all :支援數值型別的運算。
IEEE.std_logic_unsigned.all : 允許無符號數的算術操作。
2. 實體宣告 (pwm_breath)
輸入： i_clk , i_rst , i_sw_up , i_sw_dn
輸出 : pwm
3.1 信號宣告
sw : 將i_sw_up 和 i_sw_dn組合成 2 位信號。
n_cycle_PWM : ：記錄 PWM 的週期數。
常數：定義 PWM 週期的預設值、最小值、最大值以及調整步長。
狀態控制信號 : 如 pwm_state 、 upbnd1 、 upbnd2
3.2 時鐘分類
fd過程將輸入時鐘(i_clk)分類，生成較慢的時鐘信號(fclk)。

## Slide 4: BREAKDOWN
3.3 呼吸頻率調整(BFA)
此過程根據輸入開關(i_sw_up 和 i_sw_dn)調整pwm週期數(n_cycle_PWM);
i_sw_up 高電位時，增加週期數，呼吸變慢。
i_sw_dn 高電位時，減少週期數，呼吸變快。
3.4 調節亮暗 (Adapt)
控制PWM高低比例來調整亮度:
brighter_darker 信號決定是變亮還是變暗。
當n_cycle_PWM_complete信號表示完成指定週期後，調整upbnd1和upbnd2的值：
變亮 : upbnd1 增加 ， upbnd2減少。
變暗 : upbnd1 減少 ， upbnd2增加。
3.5 PWM 週期計數
PWM_cycle_counter 過程計算完成的pwm週期數 :
當達到設定的週期數(n_cycle_PWM)時 ，觸發n__cycle_PWM_complete信號，進入下一個週期。
3.6 PWM 狀態機 (FSM)
根據計數器(count1 和 count2) 的值 ， 切換PWM的高低電平狀態(pwm_state)
3.7 計數器
counter1 和 counter2 用於分別計算PWM高電瓶和低電平的持續時間